ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ, NÁŘADÍ A PRODLUŽOVACÍCH PŘÍVODŮ

dle ČSN 33 1600 ed.2

Datum revize:						Datum zpracování revize:

Revizní technik:					Revizi prováděla firma
(jméno, adresa,						(jméno, adresa, tel. číslo)
pracovník provádějící

revizi)

Osvědčení:

Oprávnění:

Objednatel:
(firma, adresa)

Místo provedení revize:
(adresa)

Předmět revize:

Použité měřící přístroje:

Vyhodnocení stavu:

Zjištěné závady:

Návrh opatření:

Termín další revize:

Tato zpráva o revizi má ….. strany:

Datum převzetí:

revizní zprávu převzal			         podpis revizního technika

| Tabulka - vzor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. karty | Název | Inventární číslo | Výrobní číslo | Umístění | Datum revize | Rpe (ohm) | Iso (Mohm) | I. por (mA) | Celkově | Příští revize | Důvod | Poznámka |
| 1 | Zavařovací hrnec SEVERIN typ 3652 | 1 |  | prod. stánek | 2.11.2015 | 0,04 | 5 | 0,08 | vyhovuje | 2.11.2016 |  | 240V/1, 8kW |
| 2 | Zavařovací hrnec SEVERIN typ 3652 | 2 |  | prod. stánek | 2.11.2015 | 0,05 | 5 | 0,11 | vyhovuje | 2.11.2016 |  | 240V/1,8kW |
| 3 | Zavařovací hrnec SEVERIN typ 3652 | 3 |  | prod. stánek | 2.11.2015 | 0,03 | 5 | 0,15 | vyhovuje | 2.11.2016 |  | 240V/1, 8kW |
| 4 | HORECA typ GCM 2009 | 4 | 100014454 | prod. stánek | 2.11.2015 | 0,06 | 5 | 0,18 | vyhovuje | 2.11.2016 |  | 240V/1,6kW |
| 5 | poh. prodl. přívod 30063 | P01 |  | prod. stánek | 2.11.2015 | 0,03 | 5 | 0,17 | vyhovuje | 2.11.2016 |  | 240V/16A, H05VV-F 3G1,5 |
| 6 | poh. prodl. přívod 16A/45m | P02 |  | prod. stánek | 2.11.2015 | 0,23 | 5 | 0,24 | vyhovuje | 2.11.2016 |  | 240V/16A, H05VV-F 3G2,5 |

Poznámka:

Nevyplněnou tabulku naleznete v dalším souboru „Tabulka -  revize el. spotřebičů, nářadí a prodlužovacích přívodů“.

Vyplněnou zprávu a tabulku o revizi elektrických spotřebičů, nářadí a prodlužovacích přívodů pošlete na e-mail: pavlajulinova@zlin.eu nebo předejte osobně paní Julinové v neděli 29. listopadu.